## Slide 1
EMSI
Smart Parking IoT System
Système de Gestion de Parking Intelligent
ESP32 | MQTT | HiveMQ | MongoDB | Redis | Docker | RAG-LLM
Réalisé par :
DRISSI Yassir • BOUSHABI Othmane • DHILOU Othmane • DBAB Mohamed
Encadrant : DEROUSSI Anass
Année académique 2025-2026 | 4ème Année S8

## Slide 2
Sommaire
1. Contexte et Objectifs
2. Architecture Globale
3. Conception Matérielle
4. Firmware ESP32
5. Communication MQTT
6. Backend Docker
7. Dashboard Web
8. Intégration RAG-LLM
9. Conclusion
10. Démonstration

## Slide 3
Contexte du Projet
Problématique
Gestion inefficace du stationnement dans les villes et établissements
Solution IoT
Système intelligent de détection et visualisation temps réel
Enjeux
Optimisation de l'espace de stationnement
Réduction du temps de recherche de places
Amélioration de l'expérience utilisateur
Collecte de données pour analyses prédictives

## Slide 4
Objectifs du Projet
🎯
Détection Automatique
Capteurs ultrasoniques pour l'occupation des places
🚧
Contrôle Barrière
Servo moteur pour gestion automatique de l'accès
📡
Transmission Temps Réel
Protocole MQTT pour communication IoT
💾
Stockage Historique
MongoDB pour archivage des événements
⚡
Cache Performant
Redis pour accès rapide aux données
📊
Visualisation Web
Dashboard interactif avec graphiques temps réel
🤖
IA Intégrée
RAG-LLM pour recommandations intelligentes

## Slide 5
Architecture Globale
COUCHE TERRAIN
HC-SR04 Place 1 • HC-SR04 Place 2 • HC-SR04 Barrière • Servo SG90
COUCHE OBJET CONNECTÉ
ESP32 DevKit • WiFi + MQTT • Arduino C++
COUCHE CLOUD / SERVICES
HiveMQ Broker • Backend Node.js • MongoDB + Redis • Dashboard HTML • RAG-LLM
↓
↓

## Slide 6
Stack Technologique
Hardware
ESP32 DevKit • HC-SR04 × 3 • Servo SG90
Firmware
Arduino C++ • WiFi • MQTT Client
Communication
MQTT Protocol • HiveMQ Broker • WebSocket
Backend
Node.js • MongoDB • Redis
Infrastructure
Docker • Docker Compose • Wokwi
Frontend
HTML/CSS/JS • Chart.js • MQTT.js
Intelligence
RAG-LLM • OpenRouter • Llama 3.2

## Slide 7
Conception Matérielle
Composants Principaux
ESP32 DevKit
Dual-core 240 MHz, WiFi intégré, 520 KB RAM
HC-SR04
Capteur ultrasonique, mesure distance par réflexion
Servo SG90
Contrôle barrière via PWM 50 Hz (0° - 90°)
Brochage ESP32
Composant
GPIO TRIG
GPIO ECHO
HC-SR04 #1
5
18
HC-SR04 #2
19
21
HC-SR04 #3
23
22
Servo SG90
27 (PWM)
—
Mesure de distance : d = (t_echo × v_son) / 2 = (t_echo × 0.034) / 2 [cm]

## Slide 8
Développement Firmware ESP32
Structure du Code
Configuration WiFi et MQTT
Fonction readDistance()
Boucle loop() toutes les 3s
Logique de contrôle barrière
Logique de Contrôle
void loop() {
d1 = readDistance(TRIG1, ECHO1);
d2 = readDistance(TRIG2, ECHO2);
dGate = readDistance(TRIG3, ECHO3);
status1 = (d1 < 10) ? "occupied" : "free";
status2 = (d2 < 10) ? "occupied" : "free";
client.publish("parking/update", msg);
if ((d1>=10 || d2>=10) && dGate<10)
setServoAngle(90); // OUVERT
else
setServoAngle(0); // FERMÉ
}
Seuil de détection : 10 cm | Fréquence de publication : toutes les 3 secondes

## Slide 9
Communication MQTT
Qu'est-ce que MQTT ?
Protocole léger (overhead minimal)
Modèle Publish/Subscribe
Idéal pour connexions instables
Support QoS (Quality of Service)
Architecture découplée
Configuration HiveMQ
Paramètre
Valeur
Broker
broker.hivemq.com
Port TCP
1883
Port WebSocket
8884
Topic
parking/update
Format des Messages JSON
{"placeId": 1, "status": "occupied"} {"placeId": 2, "status": "free"}

## Slide 10
Backend – Docker, MongoDB et Redis
Architecture Docker Compose
parking_mongodb
Image: mongo:latest • Port: 27018:27017
Stockage persistant
parking_redis
Image: redis:latest • Port: 6379:6379
Cache temps réel
parking_backend
Image: Node.js custom • Port: 3000:3000
Traitement MQTT
$ docker-compose up --build

## Slide 11
Dashboard Web de Visualisation
Technologies Frontend
HTML5 / CSS3 / JavaScript
Chart.js pour graphiques
MQTT.js (WebSocket)
Connexion temps réel port 8884
Fonctionnalités
🅿️ État des places (LIBRE/OCCUPÉE)
🚧 État barrière (OUVERTE/FERMÉE)
📈 Historique d'occupation
🍩 Répartition actuelle (Donut)
📝 Log messages MQTT
⏱️ Mise à jour temps réel
Interface Intuitive
Visualisation claire et réactive pour une prise de décision rapide

## Slide 12
Intégration RAG-LLM
RAG (Retrieval-Augmented Generation)
Architecture permettant des recommandations intelligentes basées sur les données historiques du parking
1
Extraction
MongoDB : 20 dernières entrées + taux d'occupation
2
Formatage
Contexte structuré en texte naturel
3
Requête API
OpenRouter + Llama 3.2 (3B instruct)
4
Génération
Recommandations en français
Stack IA
OpenRouter API • meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free • Axios (Node.js) • Sécurité via .env

## Slide 13
Résultats et Tests
Scénario 1 : Parking Vide
Tous capteurs > 10 cm
Places LIBRES • Barrière OUVERTE (si voiture)
Scénario 2 : Parking Plein
Capteurs 1 et 2 < 10 cm
Places OCCUPÉES • Barrière FERMÉE
Scénario 3 : Une Place Libre
Capteur 1 < 10 cm, Capteur 2 > 10 cm
Place 1 OCCUPÉE • Place 2 LIBRE • Barrière OUVERTE
✓ Tests validés sur Wokwi • ✓ Données vérifiées dans MongoDB • ✓ Dashboard temps réel fonctionnel

## Slide 14
Compétences Acquises
Embarqué
ESP32 / Arduino C++
Capteurs ultrasoniques
Servo moteurs PWM
Communication
Protocole MQTT
WiFi ESP32
Architecture Pub/Sub
Backend
Node.js
MongoDB (NoSQL)
Redis (Cache)
DevOps
Docker
Docker Compose
Orchestration services
Frontend
HTML/CSS/JS
Chart.js
WebSocket MQTT
Intelligence Artificielle
RAG Architecture
LLM (Llama 3.2)
API OpenRouter

## Slide 15
Perspectives et Améliorations
Haute
API REST pour historique MongoDB
LEDs rouge/vert indicateurs de places
Moyenne
Écran LCD affichant disponibilité
Notifications Telegram parking plein
Basse
Authentification sécurisée dashboard
Interface mobile dédiée
Future
ML pour prédiction d'occupation
Déploiement cloud (AWS/Azure)

## Slide 16
Conclusion
✓ Système IoT complet et fonctionnel
✓ Architecture scalable et moderne
✓ Technologies open-source performantes
✓ Base solide pour déploiement réel
✓ Intégration IA pour intelligence augmentée
Démonstration de la fusion IoT, Cloud et Intelligence Artificielle

## Slide 17
Merci pour votre attention
Questions ?
Équipe Projet :
DRISSI Yassir • BOUSHABI Othmane • DHILOU Othmane • DBAB Mohamed
Encadrant : DEROUSSI Anass
EMSI – Génie Informatique – S8 – 2025/2026